Лабораторная работа №1.Синтез счетчика.                                                                            Шеклачев Е. ВВ-4-07

Синтезировать счётчик по заданному модулю и основному циклу в двух вариантах

- На D-триггерах, комбинационная часть схемы на элементах И-НЕ

- На JK-триггерах, комбинационная часть схемы на элементах ИЛИ-НЕ

- Модуль 10, шаг 3(0,3,6,9,2,5,8,1,4,7)

Таблица переходов                                                                                     Временная диаграмма

|  | 1234 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0011 | 12 | 34 |
| 0011 | 0110 | 14 | 23 |
| 0110 | 1001 | 23 | 14 |
| 1001 | 0010 | 124 | 3 |
| 0010 | 0101 | 13 | 24 |
| 0101 | 1000 | 234 | 1 |
| 1000 | 0001 | 123 | 4 |
| 0001 | 0100 | 134 | 2 |
| 0100 | 0111 | 1 | 234 |
| 0111 | 0000 | 1234 | - |

1.Счётчик на D-триггерах, комбинационная часть схемы на элементах И-НЕ

Таблица  минимизации

|  | 0100 | 0000 | 0011 | 0110 | 0010 | 1001 | 0101 | 1000 | 0001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | --00 | -000 | -0-- | ---0 | -0-0 | 100- | --0- | 1000 | -00- | 1234 |
| 0110 | 01-0 | 0—0 | 0-1- | 0110 | 0-10 | Х | 01-- | ---0 | 0--- | 124 |
| 1010 | ---0 | -0-0 | -01- | --10 | -010 | 10-- | X | 10-0- | -0-- | 234 |
| 0111 | 01-- | 0--- | 0-11 | 011- | 0-1- | ---1 | 01-1 | X | 0—1 | 123 |
| 1110 | -1-0 | --0 | --1- | -110 | --10 | 1--- | -1-- | 1—0 | X | 134 |
| 1111 | -1-- | X | --11 | -11- | --1- | X | -1-1 | X | ---1 | 12 |
| 1100 | -100 | --00 | X | -1-0 | ---0 | X | -10- | 1-00 | X | 14 |
| 1001 | --0- | -00- | -0-1 | X | -0-- | 1001 | X | X | -001 | 23 |
| 1101 | -10- | --0- | ---1 | -1-- | X | 1-01 | -101 | X | X | 13 |
| 1011 | X | X | X | --1- | X | X | ---1 | X | X | 1 |
|  | 234 | 34 | 23 | 14 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 |  |
|  | -100 | 0-00 | -011 | -110 | -010 | 1—1 | -101 | ---0 | 00-1 |  |

| 1 |  |  |  | -110 |  |  | -101 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -100 |  | -011 |  | -010 |  |  |  | 00-1 |
| 3 | -100 | 0-00 | -011 |  |  | 1—1 |  |  |  |
| 4 | -100 | 0-00 |  | -110 | -010 |  |  | ---0 |  |

| 1 |  |  |  | -110 |  |  | -101 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | -100 |  |  |  | -01- |  |  |  | 00-1 |
| 3 | -100 | 0-00 | -011 |  |  | 1--1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | ---0 |  |
| Итог | -100 | 0-00 | -011 | -110 | -01- | 1—1 | -101 | ---0 | 00-1 |

2.Счётчик на JK-триггерах, комбинационная часть схемы на элементах ИЛИ-НЕ

Таблица переходов

|  |  | JK1 | JK2 | JK3 | JK4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0011 | 0X | 0X | 1X | 1X |
| 0011 | 0110 | 0X | 1X | X0 | X1 |
| 0110 | 1001 | 1X | X1 | X1 | 1X |
| 1001 | 0010 | X1 | 0X | 1X | X1 |
| 0010 | 0101 | 0X | 1X | X1 | 1X |
| 0101 | 1000 | 1X | X1 | 0X | X1 |
| 1000 | 0001 | X1 | 0X | 0X | 1X |
| 0001 | 0100 | 0X | 1X | 0X | X1 |
| 0100 | 0111 | 0X | X0 | 1X | 1X |
| 0111 | 0000 | 0X | X1 | X1 | X1 |

Карты Карно

J1                                                                                                                                                         K1

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 |  |  |
|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

J1=[--11]&[--00]&[-1--]= [- -11]   [- -00]   [-1- -]                                                                           K1=1

J2                                                                                                                                                        K2

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 |  |  |
|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

J2=[--11]&[0- - -]=[--11]   [0-- -]                                                                                                      K2=[--11]

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 0 | 1 |
| 01 |  |  | 1 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

J3                                                                                                                                                           K3

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 0 |  |  |
| 01 | 1 | 0 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 1 |  |  |

J3=[1- -0]&[0—1]= [1- -0]   [0- -1]                                                                                                  K3=[-1-0]

J4                                                                                                                                                           К4

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 | 1 |  |
| 01 |  | 1 | 1 |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 |  |  | 1 |
| 01 | 1 |  |  | 1 |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  |

J4=1                                                                                                                                                    K4=1

Схема  счётчика на D-триггерах, комбинационная часть схемы на элементах И-НЕ:

Схема счётчика на JK-триггерах, комбинационная часть схемы на элементах ИЛИ-НЕ:

Временная диаграмма: