МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ОТЧЕТ

по теме 1.4

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И
ХАРАКТЕР ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ, РАДИОЭЛЕКТРОННУЮ АППАРАТУРУ И ЛЮДЕЙ

Вариант № 5

## Группа ВВ-x-06

Исполнитель няшка

Руководитель Денисов Г.Д.

### Москва 2009

# Оглавление

Введение	3

Расчет поражающих факторов	4

Ударная волна	4

Световое излучение	5

Проникающая радиация	6

Электромагнитный импульс	7

Радиоактивное заражение	8

Выводы и итоговая таблица	9

Приложение	10

# Введение

В настоящее время наблюдается определенная напряженность в области международных отношений в мире, которая, при неудачном стечении обстоятельств, может перерасти в серию вооруженных конфликтов. Ядерное оружие относится к современным видам оружия массового поражения, и его применение в случае глобальных конфликтов практически неизбежно. Поэтому все граждане должны иметь представление о поражающих факторах ядерного оружия и методах защиты от них.

В данной работе был произведен количественный расчет воздействия на человека и окружающую среду различных поражающих факторов ядерного взрыва. Исходными условиями задачи являются: тип взрыва – наземный, а также расстояние и угол по отношению к ветру от эпицентра взрыва до рассматриваемого объекта, тротиловый эквивалент бомбы.

К определяемым величинам относятся:

- Значения основных параметров поражающих факторов ядерного взрыва, возникающих на территории и в районе рассредоточения;

- Зона очага ядерного поражения, в которой может оказаться ОЭ, а также его параметры;

- Зона радиоактивного заражения, в которой может оказаться район рассредоточения.

Исходные данные задачи:

Мощность взрыва, кт	100

Расстояние от центра взрыва до ОЭ, км 	3,0

Расстояние до района рассредоточения, км 	40

Коэффициент ослабления атмосферы, км 	0,1

Средняя скорость ветра, км/ч	20

Угол, град 	0

# Расчет поражающих факторов

Ударная волна

Избыточное давление во фронте ударной волны, от значения которого зависит степень разрушающего действия, подсчитывается по формуле:

qу.в – тротиловый эквивалент ядерного взрыва по ударной волне, кг

(q – мощность взрыва кг)

R – расстояние от центра взрыва, м

кПа

В зависимости от величины избыточного давления во фронте ударной волны ΔРф очаг ядерного поражения условно делится на четыре зоны разрушений – полных, сильных, средних и слабых.

- Зона полных разрушений ΔРф от 50 кПа

- Зона сильных разрушений ΔРф от 50 до 30 кПа

- Зона средних разрушений ΔРф от 30 до 20 кПа

- Зона слабых разрушений ΔРф от 20 до 10 кПа

Данный ОЭ попадает в зону средних разрушений, т.к. ΔРф= 21,6 кПа.

Световое излучение

Величина светового импульса зависит от мощности, вида взрыва, состояния атмосферы, расстояния до центра взрыва и может быть подсчитана по формуле:

R – расстояние от центра взрыва, км

r – средний радиус светящейся области, км

К – средний коэффициент ослабления излучения

К = 0,1

кДж/м2

- Зона отдельных пожаров R= км

- Зона сплошных пожаров R= км

- Зона горения и тления в завалах R= км

Световой импульс вызывает повышение температуры, возможно воспламенение горючих материалов, что приводит к пожарам. Выделяют три зоны пожаров: зону отдельных пожаров, зону сплошных пожаров, зону горения и тления в завалах.

Данный ОЭ попадает в зону отдельных пожаров.

Проникающая радиация

Количественные параметры проникающей радиации можно определить по формулам:

Поток нейтронов:

q – тротиловый эквивалент, кт

R – расстояние от центра взрыва, м

, н/м2

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения:

q – тротиловый эквивалент, кт

R – расстояние от центра взрыва, м

, р/с

Экспозиционная доза:

q – тротиловый эквивалент, кт

R – расстояние от центра взрыва, м

кт/м2

Такая доза является опасной для жизни и здоровья людей, функционирования радиоэлектронной аппаратуры.

Электромагнитный импульс

Электромагнитный импульс (ЭМИ) – мощное кратковременное электромагнитное излучение, возникающее в результате образования потоков быстрых электронов при ядерном взрыве.

Вертикальную составляющую электрического поля ЭМИ, создаваемую при ядерном взрыве, можно определить по формуле:

q – кт

R – расстояние от центра взрыва, км

В/м

Представляет серьезную опасность для радиоэлектронной аппаратуры.

Радиоактивное заражение

Радиоактивное заражение является долговременным поражающим фактором ядерного взрыва. Радиоактивное заражение характеризуют мощностью дозы (уровнем радиации) – рентген в час

Степень радиоактивного заражения зависит от вида взрыва, мощности ядерного боеприпаса, расстояния от центра взрыва, скорости среднего ветра.

Уровень радиации на один час после взрыва может быть подсчитан по формуле:

q - кт

R - расстояние от центра взрыва, км

V – скорость среднего ветра, км\ч

β ≤15 – угол между осью следа радиоактивного облака и линией, проведенной через ОЭ и эпицентр взрыва; градус

, Р/ч

В районе сосредоточения: Р0=99,16 Р/ч

Район рассредоточения находится в пределах зоны Б (сильного заражения).

ОЭ находится в зоне Г (чрезвычайно опасного заражения), поэтому работы на объекте должны быть прекращены рабочие и служащие эвакуированы в защитные сооружения ГО.

# Выводы и итоговая таблица

| Объект экономики | Район сосредоточ. |
| --- | --- |
| ΔРф, кПа | зона разруш. | U, кДж/м2 | Проникающая радиация | Е, В/м | Р0, Р/ч | зона рад. заражения |
|  |  |  | Фн, Н/м2 | Рγ, Р/с | Dγ ,Р |  |  |  |
| 21,6 | средних | 953 | 12*1010 | 33,9 | 7,21 | 4098 | 99,16 | сильного |

В результате проведенных расчетов установлено, что при ядерном взрыве c заданными параметрами:

- здания могут получить средние разрушения и нуждаться в некапитальном ремонте;

- ОЭ находится в зоне чрезвычайно опасного радиоактивного заражения и в зоне отдельных пожаров;

- район сосредоточения находится в зоне сильного радиоактивного заражения.;

- возникающий ЭМИ может оказать разрушительное воздействие на неэкранированную РЭА.

С целью сохранения работоспособности объекта экономики и всестороннего обеспечения жизнедеятельности рабочих, служащих и населения необходимо:

- Заранее подготовить аварийно-спасательные бригады для оперативной эвакуации людей, оказания помощи получившим травмы;

- Иметь подготовленные защитные сооружения, способные принять достаточное количество гражданского населения;

- Важную радиоэлектронную аппаратуру защитить достаточным для защиты от ЭМИ экранированием, а при необходимости использования её на открытой местности, в целях уменьшения влияния светового излучения, для корпуса применять светлые и жаропрочные краски;

- При разработке РЭА конструкцией предусмотреть минимизацию наведенных токов.

Приложение

Схема зон возможного радиоактивного заражения

Схема зон возможных разрушений

Схема зон возможных пожаров

# Text boxes

ОЭ

10 кПа

20 кПа

30 кПа

50 кПа

Ось следа

Зона А

Зона Б

Зона В

Зона Г

Слабые

Средние

Сильные

Полные

Район рассредоточения

Тление в завалах

Сплошные пожары

Отдельные пожары

1700

600

200 кДж/м^2

ОЭ