Контрольная работа №1 по СПО

Группа ВВ-7-06

Вариант №2

Задание:

| № ст | адрес | № блока | Метка | Оператор | Операнд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 000С | 0 |  | JEQ | ENDFIL |
| 35 | 000F | 0 |  | JSUB | WRREC |
| 40 | 0012 | 0 |  | J | CLOOP |
| 45 | 0015 | 0 | ENDFIL | LDA | =C’EOF’ |

Расчетная часть:

| № | NAME | Начало блока | Длина |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Default | 0 | 66h |
| 1 | CDATE | 66 | Bh |
| 2 | CBLKS | 71 | 1000h |

Команда №1:

| адрес | № блока | Метка | Оператор | Операнд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000С | 0 |  | JEQ | ENDFIL |

Шаг 1. Формат и код команды:

| OP | n | i | x | b | p | e | disp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Формат 3                                    3 байта

6      1      1     1      1      1      1   	12	     = 24

Код команды = 30

Шаг 2. Воспроизведение формата:

OP      n      i      x       b     p     e           disp

| 300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адресация простая – 11

Флаг индекса не используется – 0

Флаг базы не используется – 0

Флаг относительной адресации – 1

Флаг признака доп. формата – 0

Шаг 3. Вычисление смещения (disp):

disp = TA – (PC)

TA = 15 + 0 = 15

PC = C + 3 = F

disp = 15 – F = 6

Объектный код:  332006

Команда №2:

| Адрес | № блока | Метка | Оператор | Операнд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000F | 0 |  | JSUB | WRREC |

Шаг 1. Формат и код команды:

| OP | n | i | x | B | p | e | disp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Формат 3                                    3 байта

6      1      1     1      1      1      1   	12	     = 24

Код команды = 48

Шаг 2. Воспроизведение формата:

OP      n      i      x       b     p     e           disp

| 410 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адресация простая – 11

Флаг индекса не используется – 0

Флаг базы не используется – 0

Флаг относительной адресации – 1

Флаг признака доп. формата – 0

Шаг 3. Вычисление смещения (disp):

disp = TA – (PC)

TA = 4D + 0 = 4D

PC = F + 3 = 12

disp = 4D – 12 = 3B

Объектный код:  4B203B

Команда №3:

| адрес | № блока | Метка | Оператор | Операнд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0012 | 0 |  | J | CLOOP |

Шаг 1. Формат и код команды:

| OP | n | i | x | b | p | e | disp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Формат 3                                    3 байта

6      1      1     1      1      1      1   	12	     = 24

Код команды = 3C

Шаг 2. Воспроизведение формата:

OP      n      i      x       b     p     e           disp

| 311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | FEE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адресация простая – 11

Флаг индекса не используется – 0

Флаг базы не используется – 0

Флаг относительной адресации – 1

Флаг признака доп. формата – 0

Шаг 3. Вычисление смещения (disp):

disp = TA – (PC)

TA = 3 + 0 = 3

PC = 12 + 3 = 15

disp = 3 – 15= FEE

Объектный код:  3F2FEE

Команда №4:

| адрес | № блока | Метка | Оператор | Операнд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0015 | 0 | ENDFIL | LDA | =C’EOF’ |

Шаг 1. Формат и код команды:

| OP | n | i | x | b | p | e | disp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Формат 3                                    3 байта

6      1      1     1      1      1      1   	12	     = 24

Код команды = 00

Шаг 2. Воспроизведение формата:

OP      n      i      x       b     p     e           disp

| 000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Адресация простая – 11

Флаг индекса не используется – 0

Флаг базы не используется – 0

Флаг относительной адресации – 1

Флаг признака доп. формата – 0

Шаг 3. Вычисление смещения (disp):

disp = TA – (PC)

TA = 7 + 66 = 73

PC = 15 + 3 = 18

disp = 73 – 18 = 5B

Объектный код:  03205B