Оглавление

1.	Нарисовать структурную схему увеличения числа источников внешних прерываний до трех для микропроцессора, имеющего один штатный вход внешнего прерывания и свободный восьмиразрядный порт ввода/вывода.	3

2.	Структурная схема сопряжения микроконтроллеров семейства MCS51 с последовательным портом персонального компьютера.	3

3.	Классификация микропроцессоров по области применения.	3

4.	>>МАЛО<<Транспьютеры и области их применения.	3

5.	Отличие микропроцессоров с Гарвардской архитектурой от микропроцессоров с архитектурой Фон-Неймана.	3

6.	Отличия RISC микропроцессоров от CISC микропроцессоров.	3

7.	>>НЕТ<<Структурная схема сопряжения микроконтроллеров семейства MCS51 с портом USB персонального компьютера.	3

8.	Что такое двоично-десятичная коррекция.	3

9.	Назначение шинных формирователей. Схема построения монтажного "ИЛИ".	3

10.	Масочные ПЗУ, их особенности.	3

11.	ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием и их особенности.	3

12.	Отличия ППЗУ EEPROM от  FLASH.	3

13.	Назначение микросхем статического ОЗУ.	3

14.	Диапазон восьмиразрядных чисел, которые можно записать беззнаковым двоичным кодом и знаковым двоичным кодом.	3

15.	Правила представления числа в двоичном дополнительном коде. Назначение дополнительных двоичных кодов.	3

16.	Представление дробных чисел в двоичном коде с фиксированной запятой	3

17.	Представление чисел в двоичном коде с плавающей запятой.	3

18.	Запись текстов в памяти микроконтроллера. Виды кодировок, их отличия.	3

19.	Сопряжение микроконтроллеров (МК) с параллельным АЦП. Схема подключения.	3

20.	Сопряжение микроконтроллеров MCS51 с последовательным АЦП.	3

21.	Классы программ трансляторов.	3

22.	Отличия оценочных и профессиональных программ трансляторов.	3

23.	Способы адресации операндов.	3

24.	Алгоритм организации пошагового режима с помощью прерываний по внешнему входу для микроконтроллеров семейства MCS51.	3

25.	Первая и вторая ступень приоритетов прерываний. >>НЕТ<<Схема системы прерываний микроконтроллеров семейства MCS51.	3

26.	Режимы работы УАПП микроконтроллеров семейства MCS51. Их отличия.	3

27.	>>МАЛО<<Режимы работы портов Р0 и Р2 микроконтроллеров семейства MCS51.	3

28-31.	Нарисовать структурную схему таймеров 0 или 1 микроконтроллеров семейства MCS51 в режиме 0, 1, 2 и 3.	3

32.	Назначение регистров специальных функций микроконтроллеров семейства MCS51. Способы обращения к этим регистрам.	3

33.	Организация памяти программ микроконтроллеров семейства MCS51.	3

34.	Организация памяти данных микроконтроллеров семейства MCS51.	3

35.	>>НЕТ<<Назначение портов микроконтроллеров семейства MCS51.	3

36.	>>МАЛО<<Назначение счетчика команд РС и указателя данных DPTR микроконтроллеров семейства MCS51.	3

37.	Схема подключения внешней памяти данных к микроконтроллерам семейства MCS51.	3

38.	Нарисовать структурную схему подключения внешней памяти программ к микроконтроллерам семейства MCS51.	3

39.	Назначение регистра SBUF микроконтроллеров семейства MCS51.	3

40.	>>НЕТ<<Организация межпроцессорного обмена данными микроконтроллеров семейства MCS51 с использованием УАПП.	3

41.	Найти десятичное число, записанное в формате двоичного числа с плавающей запятой одинарной точности: хххххххх хххххххх хххххххх ххххххххb	3

42.	Записать десятичное число хххххххх в виде двоично-десятичного упакованного числа.	3

43.	Сравнить два шестнадцатеричных числа (найти большее число), записанных в формате с плавающей запятой двойной точности: хххххххх ххххххххh и  yyyyyyyy yyyyyyyyh.	3

44.	Найти дополнительный двоичный код беззнакового числа xxxxh.	3

45.	Найти разность шестнадцатеричных беззнаковых чисел:  xxxxh – yyyyh = ?	3

46.	Отличие двоично-десятичных упакованных чисел от неупакованных.	3

47.	Преобразовать шестнадцатеричное число xxxh  в десятичное число.	3

48.	Преобразовать беззнаковое число xxxxh в двоично-десятичное число.	3

49.	Преобразовать десятичное число  xxxxxxxxxxxx  в шестнадцатеричное беззнаковое число.	3

50.	Найти десятичное число, записанное в формате с плавающей запятой одинарной точности: xxxxxxxxh.	3

51.	Сравнить два шестнадцатеричных числа (найти большее число), записанных в формате с плавающей запятой одинарной точности чисел:  xxxxxxxxh и  yyyyyyyyh.	3

# Нарисовать структурную схему увеличения числа источников внешних прерываний до трех для микропроцессора, имеющего один штатный вход внешнего прерывания и свободный восьмиразрядный порт ввода/вывода.

Для увеличения числа источников внешних прерываний может быть использована следующая схема:

Обозначения:

- ВУ0..ВУ7 – внешние устройства

- P1.0..P1.7 – входные шины

- DD0..DD7 – элементы «ИЛИ»

- – вход, на который поступает запрос на прерывание

Принцип работы:

Схема позволяет обрабатывать прерывания от 8-ми внешних устройств (ВУ). Запрос на прерывания от всех ВУ приходит на один вход  . При поступлении запроса МК должен проанализировать шину Р1.0 – Р1.7 для установления ВУ, запросившего прерывание.

# Структурная схема сопряжения микроконтроллеров семейства MCS51 с последовательным портом персонального компьютера.

Схема сопряжения MCS51 с последовательным портом RS-232 ПК:

Обозначения:

MAX202 – микросхема, осуществляющая сопряжение

МК51 – собственно, микросхема MCS51

Принцип работы:

Для связи с персональным компьютером (ПК) удобнее всего использовать встроенный в микроконтроллер УАПП и встроенный в ПК последовательный порт RS-232.

Универсальный асинхронный приемо-передатчик (УАПП) может использоваться в виде регистра сдвига или в качестве УАПП с фиксированной или переменной скоростью последовательного обмена и возможностью дуплексного включения (т.е. через последовательный интерфейс можно принимать и передавать данные одновременно).

Для преобразования выходных и входных уровней УАПП во входные и выходные уровни RS-232 использована микросхема фирмы MAXIM RS232.

Как известно, для УАПП единица представляется уровнем напряжения от 2,4 до 5 В, а ноль — от 0 до 0,8 В. При передаче по каналу RS-232 нуль и единица кодируются одинаковыми по величине (от 5 до 12 В), но разными по знаку сигналами.

Внутри себя микросхема MAXIM RS232 содержит преобразователь напряжения +5В в ±10 В и каскады, осуществляющие преобразование логических сигналов стандартного уровня в сигналы уровня по стандарту RS-232. Микросхема содержит преобразователь логического уровня для двух приемников и двух передатчиков.

В представленной схеме используется только один приемопередающий канал.

# Классификация микропроцессоров по области применения.

По области применения микроконтроллеры бывают:

1. Специальные. Специальные микропроцессоры разрабатываются для выполнения конкретных функций в конкретном приборе. Типичным примером являются микроконтроллер, установленный в конкретной модели телевизора. Такой микроконтроллер больше нигде не может использоваться, так как рассчитан на обслуживание конкретной схемы.

2. Сигнальные (DSP). Такие микроконтроллеры выпускаются для обработки видео и аудио информации. В литературе их еще называют аналоговыми микропроцессорами. Структурная схема такого микропроцессора состоит из трех основных элементов:

- Аналого-цифрового преобразователя (преобразует аналоговые сигналы в цифровую форму);

- Цифрового процессора (производит цифровую фильтрацию);

- Цифроаналогового преобразователя (восстанавливает аналоговую форму сигналов).

3. Универсальные. Универсальные микропроцессоры используются в компьютерах для управления устройствами различного назначения, такими как измерительные приборы, плееры, цифровые фотоаппараты, технологическое оборудование и т.д. Как правило, разработчик имеет дело в этом случае не с микропроцессором, а с микроконтроллером – микропроцессорным ядром, окруженном периферийными модулями.

# >>МАЛО<<Транспьютеры и области их применения.

Транспьютер – это многопрограммный микропроцессор.

Область применения транспьютеров:

В транспьютерах может выполняться несколько десятков программ. Фактически транспьютер – это многопроцессорная система для обслуживания сложных комплексов.

# Отличие микропроцессоров с Гарвардской архитектурой от микропроцессоров с архитектурой Фон-Неймана.

В Гарвардской архитектуре принципиально различаются два вида памяти:

- Память программ;

- Память данных.

1. Память программ может быть:

- внутренней, будем называть ее резидентной памятью программ (РПП);

- внешней, назовем ее ВПП.

Назначение. В РПП и ВПП записывается исполняемый код.

2. Аналогично, память данных также может быть:

- резидентной (РПД);

- внешней (ВПД).

Назначение. РПД и ВПД представляет собой набор регистров для хранения промежуточных данных.

Достоинством Гарвардской архитектуры является невозможность затереть или модифицировать исполняемый код при выполнении исполняемой программы.

В архитектуре Фон Неймана РПД и РПП представляют собой общую область памяти.

Достоинством архитектуры Фон-Неймана является возможность загрузки и выгрузки управляющих программ в произвольное место памяти. Любой участок памяти может служить как памятью программ, так и памятью данных. Эта особенность архитектуры позволяет наиболее гибко управлять работой микропроцессорной системы, но создаёт принципиальную возможность искажения управляющей программы, что понижает надёжность работы аппаратуры.

Разрядность микропроцессора определяет точность данных, необходимых для управления объектами. Наиболее массовыми являются 8-ми разрядные процессоры.

# Отличия RISC микропроцессоров от CISC микропроцессоров.

В CISC процессорах (т.е. в процессорах с полным набором команд) используется уровень микропрограммирования. В этих процессорах формат команды не зависит от типа процессора. Смена микропроцессора никак не влияет на программное обеспечение. Недостатком таких процессоров является большое количество и большая сложность микропрограмм. Это замедляет выполнение каждой команды.

В RISC процессорах (т.е. процессорах с сокращённым набором команд) декодирование и исполнение команды пользователя производится аппаратно. Количество команд ограниченно и зависит от типа микропроцессора. Преимуществом этого типа процессоров является возможность выполнения команды за один машинный цикл (не требуется выполнения микропрограмм).

# >>НЕТ<<Структурная схема сопряжения микроконтроллеров семейства MCS51 с портом USB персонального компьютера.

# Что такое двоично-десятичная коррекция.

Двоично-десятичная коррекция заключается в проверке каждой тетрады на допустимые коды (код недопустимый, если в тетраде записано число, большее 9d) и на отсутствие переноса в старшие разряды.

Если обнаружился перенос или число, большее 9d, то содержимое тетрады подвергается коррекции. Коррекция заключается в прибавлении к содержимому тетрады числа 6d.

Рассмотрим два примера.

Пример 1: Произвести сложение двух двоично-десятичных упакованных чисел 0001 1000b=18d и 0001 0011b=13d.

В младшей тетраде результата получилось число, большее 9d (0Bh=11d), следовательно, производим коррекцию результата прибавлением числа 6d.

Пример 2: Произвести сложение двух двоично-десятичных упакованных чисел 0010 1001b=19d.

Из младшей тетрады произошел перенос 1 в старшую тетраду, следовательно, производим коррекцию результата прибавлением числа 6d.

# Назначение шинных формирователей. Схема построения монтажного "ИЛИ".

Шинный формирователь – это микросхема, которая объединяет управляющие сигналы некоторого комплекса элементов в один провод. Такой комплекс содержит, как правило, элементы с тремя состояниями выходного каскада. Шинные формирователи обозначаются следующим образом:

Схема построения монтажного «ИЛИ»:

Для объединения используют микросхемы, выходные каскады которых имеют схему с открытым коллектором или стоком, если выходные каскады построены на полевых транзисторах. Такая шина может объединить до 10 микросхем. Естественно для того, чтобы микросхемы не мешали друг другу, только одна из микросхем должна выдавать информацию на шину или захватить шину. Остальные микросхемы в этот момент времени должны быть отключены от шины (то есть выходной транзистор должен быть закрыт).

На принципиальных схемах такие элементы обозначаются следующим образом:

# Масочные ПЗУ, их особенности.

Особенность масочных ПЗУ заключается в том, что данные в них записывались при помощи прожигания специальных перемычек. Естественно, что такие ПЗУ могли программироваться только один раз. Чистая микросхема содержит одни единицы.

Масочные ПЗУ изображаются на принципиальных схемах как показано ниже. Адреса ячеек памяти в этой микросхеме подаются на выводы A0..A9. Микросхема выбирается сигналом CS. Чтение информации, записанной в выбранной ячейке памяти, производится сигналом RD.

# ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием и их особенности.

Особенностью ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием является то, что вместо перемычек используются МОП транзисторы. При программировании на плавающем затворе МОП транзистора индуцируется заряд, который может храниться десятки лет. В отличие от масочных ПЗУ, ультрафиолетовые ПЗУ могут быть перепрограммируемы.

Для того, чтобы стереть информацию, записанную в ПЗУ, затворы МОП транзисторов облучают ультрафиолетовым светом, при этом изолирующие свойства затвора теряются. В чистой микросхеме во все ячейки памяти записаны единицы. Время стирания составляет около 20 минут. Для того, чтобы свет мог проходить к полупроводниковому кристаллу, в корпус микросхемы встраивается окошко из кварцевого стекла.

Количество циклов записи - стирания микросхем находится в диапазоне от 10 до 100 раз, после чего микросхема выходит из строя. Это связано с разрушающим воздействием ультрафиолетового излучения.

# Отличия ППЗУ EEPROM от  FLASH.

Более современными являются перепрограммируемые ПЗУ (ППЗУ) с электрическим стиранием. Количество циклов перезаписи для них составляет сотни тысяч раз. Время стирания составляет несколько миллисекунд. Выпускаются два типа таких микросхем: EEPROM и Flash.

Отличия названных технологий:

- EEPROM более дорогие, меньшие по объему, но зато позволяют перезаписывать отдельные ячейки памяти.

- Flash-память позволяет стирать информацию только блоками.

# Назначение микросхем статического ОЗУ.

Микросхемы статического ОЗУ (или SRAM) предназначены для хранения временной информации. Для их схемной реализации используются параллельные регистры, построенные на триггерных ячейках. Информация в статическом ОЗУ сохраняется до тех пор, пока на микросхему подается питание.

Структурная схема статического ОЗУ:

# Диапазон восьмиразрядных чисел, которые можно записать беззнаковым двоичным кодом и знаковым двоичным кодом.

Беззнаковые двоичные коды.

Минимально возможное число равно . Максимально возможное число  можно определить из выражения:

где  – разрядность двоичного кода.

В случае восьмиразрядного кода, , диапазон десятичных чисел равняется от  до .

Знаковые целые двоичные коды.

В этих кодах старший разряд в слове используется для представления знака числа.

Нулем обозначается знак '', а единицей - знак ''. В результате введения знакового разряда диапазон чисел смещается в сторону отрицательных чисел, как показано ниже:

В случае восьмиразрядного кода диапазон чисел, которые можно записать двоичным знаковым кодом от  до .

Недостатком такого кода является то, что знаковый разряд и цифровые разряды приходится обрабатывать раздельно. Алгоритм программ, работающий с такими кодами, получается более сложным. Для выделения и изменения знакового разряда приходится применять механизм маскирования разрядов, при этом увеличивается размер программы.

# Правила представления числа в двоичном дополнительном коде. Назначение дополнительных двоичных кодов.

Правила представления числа в двоичном дополнительном коде.

Для преобразования прямого кода какого-либо целого числа без знака в дополнительный двоичный код прямой код необходимо преобразовать в обратный.

Обратный код получается инвертированием всех разрядов числа. Затем к полученному числу прибавляется единица. Пример преобразования прямого кода числа 0100 1000b в дополнительный представлен ниже:

Назначение дополнительных двоичных кодов.

Сложение какого-либо числа с числом, записанным в дополнительном коде, эквивалентно операции вычитания. То есть операция преобразования прямого кода числа в дополнительный необходима для замены знаковой операции вычитания на беззнаковую операцию сложения.

# Представление дробных чисел в двоичном коде с фиксированной запятой

Представление дробных чисел в двоичном коде с фиксированной запятой.

Рассмотрим, как можно записать дробное число. До сих пор мы предполагали, что двоичная запятая находится правее самого младшего разряда. Однако, можно договориться, что запятая находится слева от самого старшего разряда, и тогда в такой переменной можно будет записывать только дробные числа:

Или договоримся, что она находится точно посередине переменной, и тогда мы сможем записывать смешанные числа:

# Представление чисел в двоичном коде с плавающей запятой.

Представление чисел в двоичном коде с плавающей запятой.

Существует стандарт IEEE 754 для представления чисел с одинарной точностью (float) и с двойной точностью (double).

Для записи числа в формате с плавающей запятой одинарной точности требуется 32-битовое слово, двойной точности – 64-битовое слово. Чаще всего числа хранятся в нескольких соседних ячейках памяти процессора. Порядок записи числа в формате float и формате double приведены ниже. В двоичной системе принято, что мантисса лежит в диапазоне от 1 до 2.

Обозначения:

S – знак числа;

e и Е – смещённый порядок числа. Смещённый порядок – всегда положительное число.

- Для смещенного порядка одинарной точности выделено 8, двойной точности – 11 бит;

- Для одинарной точности смещение принято 127, а для двойной точности – 1023 бит.

Мантисса всегда начинается со значащей цифры  (т.е. с «1»). Поэтому для хранения единицы перед двоичной запятой не выделяется отдельный бит в числе с плавающей запятой. Единица подразумевается, как и двоичная запятая.

Пример: Определить число с плавающей запятой, лежащее в четырёх соседних байтах:

11000001 01001000 00000000 00000000 b.

Знаковый бит, равный 1, показывает, что число отрицательное.

Порядок 1000 0010b = 82h = 8×16+2 = 130d. Вычтя число 127 из 130, получим число 3.

Теперь запишем мантиссу: 1,100 1000 0000 0000 0000 0000b, с учетом порядка 3 мантисса будет равна 1 100,1000 0000 0000 0000 0000b = 12,5d.

Итак, получаем число (-12,5)d.

# Запись текстов в памяти микроконтроллера. Виды кодировок, их отличия.

Запись текстов в памяти компьютера. Виды кодировок.

Все символы и буквы могут быть закодированы при помощи восьми двоичных символов. Наиболее распространенными таблицами являются таблицы ASCII с национальными расширениями, применяющиеся в DOS (и которые можно использовать для записи текстов в микропроцессорах), и таблицы ANSI, применяющиеся в WINDOWS.

Отличия кодировок.

В таблицах ASCII и ANSI первые 128 символов совпадают. В этой части таблицы содержатся символы цифр, знаков препинания, латинские буквы верхнего и нижнего регистров и управляющие символы. Национальные расширения символьных таблиц и символы псевдографики содержатся в последних 128 кодах этих таблиц, поэтому русские тексты в операционных системах DOS и WINDOWS не совпадают.

# Сопряжение микроконтроллеров (МК) с параллельным АЦП. Схема подключения.

Схема подключения.

С точки зрения интерфейса АЦП можно подразделить на параллельные (с параллельным интерфейсом) и последовательные (с последовательным интерфейсом). Первые из них после преобразования передают МК одновременно все биты результата. Последовательные АЦП независимо от разрядности связаны с МК всего тремя-четырьмя проводниками. Биты результата оцифровки они передают последовательно по одному проводнику (один за другим).

В качестве примера сопряжения микроконтроллера с параллельным АЦП, рассмотрим один из вариантов соединения выводов МК с 12-разрядным АЦП AD7880 фирмы Analog Devices.

Для организации обмена АЦП AD7880 использует четыре сигнала управления: , , , .

Кроме того, на вход  АЦП нужно подать тактовую последовательность с частотой до 2.5 МГц.

Для передачи 12-и разрядного числа необходимо задействовать 12 линий портов ввода/вывода МК. В принципе можно использовать для этого любые линии. На схеме использованы линии портов Р1 и Р3.

Сопряжение микроконтроллеров с параллельным АЦП.

Работает AD7880 следующим образом. В начальный момент времени на всех ножках, соединенных с входами управления АЦП микроконтроллер должен установить единицы.

Для запуска преобразования на  необходимо подать отрицательный импульс. Перепад на нем из  в  при единичных уровнях сигналов на  и  запускает цикл преобразования и заносит его в свой выходной регистр. Завершение преобразования сопровождается перепадом из  в  на выходе .

При подаче отрицательных импульсов на входы  и  включаются выходные буферные каскады АЦП с преобразованными данными.

# Сопряжение микроконтроллеров MCS51 с последовательным АЦП.

В качестве примера сопряжения микроконтроллера с последовательным АЦП, рассмотрим один из вариантов соединения выводов микроконтроллера с АЦП ADS7816 фирмы Burr-Brown. Схема соединения приведена ниже:

Для обмена с микроконтроллером используются три ножки АЦП. Сигнал старта преобразования МК подает на вход , по входу  он тактирует АЦП, а с выхода  принимает результат преобразования бит за битом.

# Классы программ трансляторов.

Существует два класса программ-трансляторов:

- компиляторы;

- интерпретаторы.

При использовании компиляторов весь исходный текст программы преобразуется в машинные коды, которые записываются в РПП или ВПП.

При использовании интерпретаторов в память программ микропроцессора записывается исходный текст программы, трансляция производится при считывании очередного оператора.

# Отличия оценочных и профессиональных программ трансляторов.

Оценочные или учебные ассемблеры выполняют следующие операции:

- Позволяют написать простейшие программы для конкретного процессора и определить, подходит ли процессор для тех задач, которые предстоит решать в процессе разработки устройства;

- Позволяют компилировать одиночный файл исходного текста программы.

В результате работы оценочного ассемблера сразу получается исполняемый или загрузочный модуль программы.

Профессиональные ассемблеры выполняют следующие операции:

- Позволяют производить компиляцию исходного текста программы по частям;

- Позволяют разбить процесс компиляции программы на два этапа: компиляция программного модуля и связывание программных модулей в единую программу.

# Способы адресации операндов.

Существуют следующие способы адресации операндов:

- Неявная;

- Регистровая (прямая регистровая);

- Прямая (байтовая и битовая);

- Непосредственная;

- Косвенная;

- Относительная;

- Базово-индексная.

При неявной адресации информацию об адресе операнда, участвующего в операции, устройство управления получает из кода операции команды. Чаще всего так адресуются аккумулятор и флаг переноса, например, ,  (адреса операндов не указаны).

При регистровой адресации команда содержит трехразрядный прямой адрес одного из восьми РОН РПД текущего банка. Для выбора рабочего (текущего) банка используются разряды ,  регистра флагов. Примеры команд с регистровой адресацией: ;  (команда содержит прямой адрес РОН).

Прямая байтовая адресация применяется для обращения к ячейкам РПД и к регистрам специальных функций. В этом случае команда включает в себя прямой 8-разрядный адрес операнда, обозначаемый , например: ;  и др.

Прямая битовая адресация используется для обращения к отдельно адресуемым 128 битам РПД и к отдельно адресуемым битам регистров специальных функций. При этом команда содержит прямой 8-разрядный адрес бита, участвующего в операции. Этот адрес обозначается , например: ;  и др.

При непосредственной адресации операнд входит в саму команду и извлекается из памяти при выполнении команды вслед за ее кодом операции. Непосредственный операнд обозначается , , например: ;  и др.

При косвенной адресации в команде содержится ссылка на регистр, в котором содержится адрес операнда. Эта адресация может использоваться для обращения к ячейкам РПД или ВПД. В качестве регистров-указателей РПД служат регистры ,  выбранного рабочего (текущего) банка РОН-ов. Это, например, команды ;  и др.

В качестве регистров указателей ВПД применяются те же  и , что позволяет выбрать одну из 256 ячеек внешней памяти, либо 16-разрядный регистр-указатель данных (DPTR), который обеспечивает адресацию одной из 65536 8-разрядных ячеек ВПД. Например, команды ;  и др.

Относительная адресация применяется в командах условных переходов. При этом в команде задается 8-разрядное смещение относительно адреса самой команды. Смещение воспринимается как число со знаком, представленное в дополнительном коде. Это позволяет осуществлять переходы на  байт вперед и на  байт назад относительно адреса следующей команды. Например, команды ;  и др., где rel – 8-битное смещение.

При базово-индексной адресации адрес операнда вычисляется как сумма 16-разрядного базового адреса, содержащегося в регистрах DPTR или PC, и 8-битного индекса, загружаемого в аккумулятор. Это позволяет обращаться к элементам таблиц, массивов и т.д. Например, команды ; .

# Алгоритм организации пошагового режима с помощью прерываний по внешнему входу для микроконтроллеров семейства MCS51.

Как уже отмечалось, при переходе по вектору на подпрограмму обработки прерывания автоматически (до выполнения команды возврата из прерывания) запрещаются все прерывания с уровнем приоритета, равным уровню приоритета обслуживаемого прерывания.

Вектор прерывания – это начальный код подпрограммы для обработки внешнего прерывания. После выполнения команды возврата из прерывания (RETI) обязательно будет выполнена минимум одна команда прерванной программы, после чего возможен следующий переход на обработку прерывания.

Использовать эту особенность для организации пошагового режима можно следующим образом:

1. К входу  подключить кнопку  пошагового режима согласно следующей схеме:

2. Запрограммировать внешнее прерывание по входу  на активизацию по уровню.

3. Закончить подпрограмму обработки прерывания по входу  следующей последовательностью команд:

- ожидание "" на входе Р3.2 (), после прихода "" переход на следующую команду;

- ожидание "0" на входе Р3.2 (), после прихода "" возврат из подпрограммы прерывания, выполнение одной команды основной программы;

4. Задать на входе Р3.2 () постоянный уровень "".

После того, как указанные манипуляции выполнены, будет происходить следующее:

1. Выполнится одна команда основной программы.

2. Управление будет передано подпрограмме обработки прерывания по .

3. Подпрограмма обработки прерывания по  не сможет завершиться до тех пор, пока на входе  не будет зафиксирован импульс ""—""—"".

4. После прохождения такого импульса, задаваемого кнопкой , выполнится команда возврата из прерывания ().

5. Управление возвратится в основную программу, где будет выполнена одна команда.

6. Вновь начнет обрабатываться прерывание по .

Таким образом, одно нажатие кнопки  (один импульс ""—""—"" на входе ) вызывает выполнение одной команды основной программы.

# Первая и вторая ступень приоритетов прерываний. >>НЕТ<<Схема системы прерываний микроконтроллеров семейства MCS51.

Первая и вторая ступень приоритетов прерываний.

Структура приоритетов прерываний является двухступенчатой. Каждому источнику прерывания может быть индивидуально присвоен один из двух уровней приоритета: высокий или низкий. Выполняется это установкой (высокий уровень приоритета) или сбросом (низкий уровень приоритета) соответствующего бита в регистре приоритетов прерываний, называемого IP. РСФ (Регистры Специальных Функций) IP имеет следующие биты, отвечающие за приоритеты прерываний:

- IP.4 (PS) – приоритет последовательного порта;

- IP.3 (PТ1) – приоритет Т/С1 (T/C - таймер-счетчик);

- IP.2 (PХ1) – приоритет внешнего входа ;

- IP.1 (PТ0) – приоритет Т/С0;

- IP.0 (PХ0) – приоритет внешнего входа .

Программа обработки прерывания с низким уровнем приоритета может быть прервана запросом прерывания с высоким уровнем приоритета, но не может быть прервана другим запросом прерывания с низким уровнем приоритета.

Если два запроса с разными уровнями приоритета приняты одновременно, сначала будет обслужен запрос с высоким уровнем приоритета. Если одновременно приняты запросы с одинаковым уровнем приоритета, обработка их будет производиться в порядке, задаваемом последовательностью внутреннего опроса флагов прерываний. Таким образом, в пределах одного приоритетного уровня существует еще одна структура приоритетов от высшего уровня к низшему:

- IE0 (высший приоритет);

- TF0;

- IE1;

- TF1;

- RI +TI (низший приоритет).

Схема системы прерываний микроконтроллеров семейства MCS51.

# Режимы работы УАПП микроконтроллеров семейства MCS51. Их отличия.

Универсальный асинхронный приемо-передатчик (УАПП) может использоваться в виде регистра сдвига или в качестве УАПП с фиксированной или переменной скоростью последовательного обмена и возможностью дуплексного включения (т.е. через последовательный интерфейс можно принимать и передавать данные одновременно).

Управляет последовательным интерфейсом РСФ (Регистр Специальных Функций) SCON (Serial Control), биты которого доступны по чтению и записи.

SCON определяет один из 4-х режимов: 0, 1, 2 или 3.

Режимы работы.

В режиме 0 последовательный порт работает как 8-разрядный регистр сдвига. При этом 8 бит информации в последовательном коде принимаются и передаются через двунаправленный вывод RxD. На выводе TxD формируется сигнал синхронизации сдвигов.

Скорость (частота) приема/передачи в режиме 0 постоянна и составляет  ( – частота работы тактового генератора).

В режиме 1 прием-передача данных осуществляется в формате 8-разрядного УАПП. Через Tx передаются, а через Rx принимаются 10 бит: старт-бит (0), 8 бит данных и стоп-бит (1).

Скорость (частота) приема-передачи определяется частотой переполнений Т/С1 – . Эта частота внутри УАПП проходит преобразование по схеме, приведенной на рис. 1:

Рисунок 1

Режимы 2 и 3 — это режимы 9-разрядного УАПП с постоянной (режим 2) и переменной (режим 3) скоростью обмена. В этих режимах 11 бит передаются-принимаются соответственно через выводы Tx и Rx в следующей последовательности: старт-бит, 9 бит данных, стоп-бит.

Скорость (частота) приема-передачи в режиме 2 программно настраивается на одну из двух возможных величин:  или  ( – частота тактового генератора).

Рисунок 2

В режиме 3 скорость (частота) приема-передачи определяется частотой переполнений Т/С1 – . Схема формирования частоты синхронизации в этом режиме представлена на рис. 1.

Различие в скорости (частоте) приема - передачи является единственным отличием между режимом 2 и режимом 3. Во всем остальном эти два режима полностью идентичны.

# >>МАЛО<<Режимы работы портов Р0 и Р2 микроконтроллеров семейства MCS51.

Порты P0 и P2 – это порты ввода-вывода. Основные режимы работы следующие:

- Обеспечение ввода информации;

- Обеспечение вывода информации;

- При работе микроконтроллера с внешней памятью данных или с внешней памятью программ обеспечивают вывод соответственно младшего и старшего байтов адреса.

Порт Р0 имеет небольшие отличия от портов Р1..Р3. Это сделано для того, чтобы линии порта Р0 при занесении в их триггеры защелки единичек оказывались в так называемом высокоимпедансном ("третьем") состоянии, характеризующимся очень высоким выходным сопротивлением.

# 28-31.	Нарисовать структурную схему таймеров 0 или 1 микроконтроллеров семейства MCS51 в режиме 0, 1, 2 и 3.

Таймеры/счетчики (Т/С) микроконтроллера MCS51 обслуживают следующие РСФ:

- TH0 и TL0 для хранения текущего состояния Т/С0, соответственно старшего и младшего байтов;

- TH1 и TL1 для хранения текущего состояния Т/С1, соответственно старшего и младшего байтов;

- TCON обслуживает Т/С (см. рис. 3);

- TMOD – определяющий один из 4-х режимов: 0, 1, 2 или 3 работы Т/С (см. рис. 4).

Старшая тетрада TMOD обслуживает Т/С1, младшая тетрада – Т/С0

Рисунок 3

Рисунок 4

Замечание:

- Режимы Т/С0 определяется битами М1.0 и М0.0;

- Режим Т/С1 определяется битами М1.1 и М0.1.

Режим 0.

Сброс битов М0.0, М1.0, М0.1, М1.1 (установка в нулевое состояние) настраивает оба Т/С на работу в режиме 0.

Из 8-ми разрядов регистра ТН0 или ТН1 и 5-ти младших разрядов регистра TL0 или TL1 организуется 13-и разрядный регистр. Этот регистр в режиме счетчика подсчитывает внешние события по входам Т0 или Т1. В режиме таймера регистр подсчитывает импульсы тактового генератора микроконтроллера.

Режим 1.

Режим 1 отличается от режима 0 только тем, что из регистров ТН и TL собирается не 13-разрядный, а 16-разрядный регистр.

Структурная схема Т/С в режиме 0 и 1 представлена ниже:

Структурная схема содержит два логических переключателя – S1 и S2. Первый из них (S1) устанавливает, какую функцию будет выполнять Т/С – таймера или счетчика.

В режиме таймера (бит С/Т=0) частота тактовых импульсов  встроенного генератора делится на 12. Импульсы с частотой  через логический переключатель S2 направляются на накопительный регистр, составленный из РСФ TL и TH.

Последовательность загрузки регистров должна быть следующей:

- TMOD

- TH

- TL

- TCON

Режим 2.

В режиме 2 имеем автоперегружаемый 8-разрядный Т/С. При переполнении регистра TL устанавливается флаг переполнения TF и содержимое регистра ТН перегружается в регистр TL. Содержимое ТН при этом не изменяется. На выходе T/C1 в этом режиме вырабатывается последовательность прямоугольных импульсов, которая поступает в блок последовательного интерфейса и может использоваться для синхронизации работы последнего.

Структурная схема T/C1 в режиме 2 представлена ниже:

Порядок загрузки регистров остается прежним.

Режим 3.

Режим 3 имеет ряд особенностей. Первая состоит в том, что если в этом режиме запрограммировать оба таймера, то T/C1 останавливается, а T/C0 работает как 2 независимых 8-разрядных регистра TH0 и TL0.

- Устройство на основе регистра TL0 может работать в режиме таймера и в режиме счётчика внешних событий. За ним сохраняются все биты управления T/C0, оно реагирует на воздействие по входам T0 и . При переполнении TL0 устанавливается флаг TF0.

- Устройство на основе регистра TH0 может работать только в режиме таймера. Для управления оно использует часть битов, управляющих работой T/C1. TR1 управляет включением/выключением TH0. При переполнении TH0 устанавливается флаг TF1.

Структурная схема T/C в режиме 3 представлена ниже:

Вторая особенность режима 3 состоит в том, что T/C0 может программироваться в режим 3, а T/C1 – в режим 0, 1 или 2.

# Назначение регистров специальных функций микроконтроллеров семейства MCS51. Способы обращения к этим регистрам.

Регистровую память образуют Регистры Специальных Функций (РСФ). Она занимает адреса от 80h до 0F0h.

Казалось бы, что это продолжение РПД. Однако этот не так. РПД и регистровая память это физически разные области памяти. В современных микроконтроллерах, построенных на микропроцессорном ядре MCS51, номера ячеек РПД и РСФ перекрываются, но и при этом их нельзя перепутать, так как обращение к этим областям производится разными командами.

Следует отметить, что набор РСФ микроконтроллеров, построенных даже на одном и том же микропроцессорном ядре, может существенно различаться. Это связано с тем, что микроконтроллеры могут иметь различный состав внутренних узлов и модулей, различный набор источников внешних прерываний, которые управляются своими РСФ.

Некоторые РСФ и отдельные биты РСФ имеют идентификаторы, которые можно использовать при программировании.

Неполный перечень РСФ микроконтроллера MCS51приведен ниже:

# Организация памяти программ микроконтроллеров семейства MCS51.

Резидентная память программ (РПП) предназначена для хранения исполняемых кодов программы и представляет собой ППЗУ.

Структура РПП:

# Организация памяти данных микроконтроллеров семейства MCS51.

Резидентная память данных (РПД).

РПД состоит из 128 8-разрядных ячеек и может быть дополнена внешней памятью данных (ВПД) емкостью до 64 Кбайт. Номера адресов РПД и ВПД могут совпадать, но никогда не пересекаются, так как доступ к ним осуществляется с помощью разных команд.

РПД может использоваться для:

- Хранения временных данных;

- Организации стека;

- Хранения содержимого основных регистров микроконтроллера при передаче управления какой-либо из подпрограмм.

Структурная схема РПД:

# >>НЕТ<<Назначение портов микроконтроллеров семейства MCS51.

Стр. 30 файла «МПС.pdf».

# >>МАЛО<<Назначение счетчика команд РС и указателя данных DPTR микроконтроллеров семейства MCS51.

Назначение счетчика команд РС.

В PC хранится адрес ячеек РПП. Очевидно, что РС должен быть 12-и разрядным.

Назначение указателя данных DPTR.

Регистр предназначен для хранения 16-разрядного адреса ВПД или ВПП и состоит из двух программно доступных регистров DPH (адрес 82h) и DPL (адрес 83h), которые могут использоваться в качестве независимых регистров общего назначения, если нет необходимости в хранении упомянутого адреса. Кроме того, DPTR служит базовым регистром при косвенной адресации в некоторых командах пересылки или перехода.

# Схема подключения внешней памяти данных к микроконтроллерам семейства MCS51.

Схема подключения ВПД к MCS51:

- МК51 – микроконтроллер

- КР580ИР82 – регистр-защелка (используется для того, чтобы зафиксировать адреса А0..А7)

- К537РУ8 – внешняя память (2 КБ)

Принцип работы:

Информация в регистре-защелке фиксируется по спаду сигнала на его входе STB. В качестве этого сигнала используется сигнал ALE. Таким образом, работа микроконтроллера (МК) с ВПД осуществляется следующим образом.

Прочитав команду обращения к ВПД, микропроцессор выводит по линиям порта Р2 старшие 8 бит, а по линиям Р0 — младшие 8 бит адреса. Одновременно с этим он устанавливает в "1" сигнал на выходе ALE. Когда эта "1" поступает на вход STB регистра-защелки, информация с его входов D0-D7 напрямую поступает на выходы, соединенные с младшими 8 линиями шины адреса микросхемы памяти.

Спустя некоторое время ALE устанавливается в 0. Перепад из 1 в 0 на входе STB приводит к защелкиванию в регистрах выходов поступающей на них информации, и защелкнутые младшие 8 бит адреса остаются неизменными на выходах до следующего цикла обмена с внешней памятью. Старшие 8 бит, выводимые через Р2, также не меняются до завершения текущего цикла работы с внешним ОЗУ.

Поскольку А0-А7 запомнены в регистре-защелке, они убираются с выводов порта Р0, и последние превращаются в выводы шины данных.

Если МК записывает данные во внешнее ОЗУ, записываемый байт выводится им на Р0.0-Р0.7, и устанавливается в 0 сигнал на его выходе  (РЗ.6). Появление же нулевых сигналов на входах  и  соответствующей микросхемы памяти приводит к записи в нее байта, поданного на ее входы D0-D7.

Процесс чтения информации МК аналогичен только что рассмотренному процессу записи с той лишь разницей, что микроконтроллер устанавливает в 0 не , a , и данные на шину данных поступают не с него, а с соответствующей микросхемы памяти.

# Нарисовать структурную схему подключения внешней памяти программ к микроконтроллерам семейства MCS51.

ВПП подключается к МК аналогично ВПД (см. вопрос 37), с той лишь разницей, что ВПП доступна только для чтения.

Структурная схема подключения ВПП к MCS51:

- МК51 – микроконтроллер

- КР580ИР82 – регистр-защелка (используется для того, чтобы зафиксировать адреса А0..А7)

- К573РФ6 – внешняя память

Строб обращения к ВПП по линии РМЕ вырабатывается аппаратно при выполнении команд обращения к памяти программ при замыкании линии ЕА микроконтроллера на общий провод.

# Назначение регистра SBUF микроконтроллеров семейства MCS51.

Регистр SBUF обеспечивает программный доступ к регистрам передатчика и приемника последовательного порта. Причем передача начинается любой командой микроконтроллера, использующей SBUF в качестве регистра назначения, т.е. выполняющей операцию "запись в SBUF".

Физически в микроконтроллере имеется два разных регистра SBUF:

- Один из них используется при выполнении команд передачи данных;

- Другой при выполнении команд приема последовательных данных.

# >>НЕТ<<Организация межпроцессорного обмена данными микроконтроллеров семейства MCS51 с использованием УАПП.

# Найти десятичное число, записанное в формате двоичного числа с плавающей запятой одинарной точности: хххххххх хххххххх хххххххх ххххххххb

Пример:

Найти десятичное число, записанное в формате двоичного числа с плавающей запятой одинарной точности:

11000001 01001000 00000000 00000000b.

Знаковый бит, равный 1 показывает, что число отрицательное.

Порядок 1000 0010b = 82h = 8×16+2 = 130d. Вычтя число 127 из 130, получим число 3.

Теперь запишем мантиссу: 1,100 1000 0000 0000 0000 0000b, с учетом порядка 3 мантисса будет равна 1 100,1000 0000 0000 0000 0000b = 12,5d.

Итак, получаем число (-12,5)d.

# Записать десятичное число хххххххх в виде двоично-десятичного упакованного числа.

Перевести число 1258d в двоичную форму.

- Неупакованная форма: 1258d=00000001 00000010 00000101 00001000b

- Упакованная форма: 1258d=0001 0010 0101 1000b

Суть: для записи одного десятичного разряда в упакованной форме используется четыре двоичных бита (тетрада), а не восемь, как в неупакованной форме.

# Сравнить два шестнадцатеричных числа (найти большее число), записанных в формате с плавающей запятой двойной точности: хххххххх ххххххххh и  yyyyyyyy yyyyyyyyh.

Порядок действий:

- Перевести число в двоичную систему счисления (ДСС);

- Запомнить знак числа и отбросить этот разряд;

- Следующие 11 бит – это порядок. Его надо выписать, перевести в ДСС и тоже отбросить;

- Все остальное – это мантисса. Я обозначу ее буквой M;

- Теперь надо писать следующее: «1,M» (не заморачивайтесь, откуда единица!);

- Теперь запятую двигаем на то число битов, сколько получился порядок (п.3). Если порядок получился 15, значит двигаем запятую на 15 бит;

- Переводим в ДСС то, что слева от запятой (это будет целая часть), и то, что справа от нее (это дробная часть);

- Перед полученным числом поставить знак, полученный в п. 2;

- Выполнить п. 1..п. 8 для второго числа;

- Сравнить полученные числа;

- Выписать большее число.

# Найти дополнительный двоичный код беззнакового числа xxxxh.

Порядок действий:

- Перевести число в двоичную систему счисления;

- См. пример к вопросу 15;

- Перевести в шестнадцатеричную систему счисления.

# Найти разность шестнадцатеричных беззнаковых чисел:  xxxxh – yyyyh = ?

Порядок действий:

- Перевести в десятичную систему счисления;

- Вычесть из одного другое;

- Результат перевести обратно в шестнадцатеричную систему счисления.

# Отличие двоично-десятичных упакованных чисел от неупакованных.

См. вопрос 42.

# Преобразовать шестнадцатеричное число xxxh  в десятичное число.

No comments.

# Преобразовать беззнаковое число xxxxh в двоично-десятичное число.

Просто перевести число в неупакованную форму двоично-десятеричного числа (см. вопрос 15).

# Преобразовать десятичное число  xxxxxxxxxxxx  в шестнадцатеричное беззнаковое число.

No comments.

# Найти десятичное число, записанное в формате с плавающей запятой одинарной точности: xxxxxxxxh.

Порядок действий:

- Перевести число в двоичную систему счисления;

- См. вопрос 41.

# Сравнить два шестнадцатеричных числа (найти большее число), записанных в формате с плавающей запятой одинарной точности чисел:  xxxxxxxxh и  yyyyyyyyh.

Порядок действий:

- Перевести числа в двоичную систему счисления;

- См. вопрос 41;

- Сравнить полученные числа.